……………………………….

( pieczęć  Dostawcy  )

załącznik nr 1

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

Używanego podnośnika koszowego przegubowo-teleskopowego DMC 3,5 T

|  | Wypełnia Oferent wpisując tak/nie lub opisując zastosowane rozwiązania - parametry techniczne | Wypełnia osoba sprawdzająca – zamawiający TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Podwozie |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2010r |  |  |
| Przebieg nie więcej niż 30 000 km |  |  |
| Rodzaj paliwa ON |  |  |
| Moc minimum 100 KM |  |  |
| Skrzynia biegów manualna |  |  |
| Wspomaganie kierownicy |  |  |
| Podnośnik koszowy |  |  |
| Wysokość robocza minimum 20 m |  |  |
| Boczny wysięg od 9 m |  |  |
| Udźwig kosza minimum 200 kg |  |  |
| Sterowanie w pełni hydrauliczne |  |  |
| Sterowanie z kosza |  |  |
| Sterowanie z dołu samochodu |  |  |
| Kosz dwuosobowy samopoziomujący |  |  |
| Kosz aluminiowy o minimalnych wymiarach 1400x700x1100mm |  |  |
| Włączanie i wyłączanie silnika samochodu z kosza oraz z poziomu platformy |  |  |
| Włączanie dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych z kosza |  |  |
| Zasilanie awaryjne - pompa hydrauliczna ręczna |  |  |
| Zawory bezpieczeństwa |  |  |
| System zabezpieczający przed kolizją podnośnika z kabiną |  |  |
| Gniazdo w koszu 230V na narzędzia elektryczne |  |  |
| Podpory stabilizujące podnośnik skośne typ A+A |  |  |
| Rotacja wysięgnika ciągła |  |  |
| Rotacja kosza minimum 60° + 60° |  |  |
| Dokumentacja |  |  |
| Badanie techniczne UDT aktualne |  |  |
| Pełna dokumentacja urządzenia oraz instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Komplet gotowych dokumentów do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. |  |  |
| Badanie pojazdu na stacji diagnostycznej |  |  |
| Certyfikat (CE) |  |  |
| Książka DTR urządzenia |  |  |
| Wymogi dotyczące gwarancji. |  |  |
| Wymagany okres gwarancji na podnośnik i podwozie minimum 6 miesięcy od daty podpisania protokołu odbioru zdawczo odbiorczego. |  |  |
| W przypadku wystąpienia w okresie gwarancji wad, usterek w urządzeniu, podwoziu lub jednocześnie w kompletnym pojeździe, dostawca jest zobowiązany do ich bezpłatnego usunięcia bez zbędnej zwłoki w okresie nie dłuższym niż 72 godzin od zgłoszenia w siedzibie zamawiającego. |  |  |
| Serwis techniczny dostępny w obrębie 50 km od siedziby zamawiającego, lub mobilny zapewniony przez Dostawcę |  |  |
| Dostawca ponosi koszty naprawy, tj. koszty robocizny, dojazdu, oraz koszty użytych podczas naprawy części w okresie udzielonej gwarancji. |  |  |

...................... .........                                                                              ............. ....................

( miejscowość, data)                                                                                (  podpis Dostawcy )