……………………………….

( pieczęć  Dostawcy  )

załącznik nr 1

SPECYFIKACJA   TECHNICZNA

Używanego podnośnika koszowego przegubowo-teleskopowego lub teleskopowego DMC 3,5 T

|  | Wypełnia Oferent wpisując tak/nie lub opisując zastosowane rozwiązania - parametry techniczne | Wypełnia osoba sprawdzająca – zamawiający TAK/NIE |
| --- | --- | --- |
| Podwozie |  |  |
| Rok produkcji nie starszy niż 2002r |  |  |
| Przebieg nie więcej niż 100 000 km |  |  |
| Rodzaj paliwa ON |  |  |
| Moc minimum 100 KM |  |  |
| Skrzynia biegów manualna |  |  |
| Wspomaganie kierownicy |  |  |
| Ilość miejsc w kabinie: 3 |  |  |
| Minimum Euro 3 |  |  |
| Podnośnik koszowy |  |  |
| Wysokość robocza minimum 22 m |  |  |
| Boczny wysięg od 9 m |  |  |
| Udźwig kosza minimum 200 kg |  |  |
| Sterowanie w hydrauliczno - elektryczne |  |  |
| Sterowanie z kosza i z platformy podwozia |  |  |
| Kosz główny aluminiowy dwuosobowy |  |  |
| Włączanie i wyłączanie silnika samochodu z kosza oraz z poziomu platformy |  |  |
| Włączanie dźwiękowych sygnałów ostrzegawczych z kosza |  |  |
| Zasilanie awaryjne - pompa hydrauliczna ręczna |  |  |
| Zawory bezpieczeństwa |  |  |
| System zabezpieczający przed kolizją podnośnika z kabiną |  |  |
| Gniazdo w koszu 230V na narzędzia elektryczne |  |  |
| Podpory stabilizujące podnośnik skośne typ A+A |  |  |
| Rotacja wysięgnika ciągła |  |  |
| Zasilanie elektryczne podnośnika do pracy w pomieszczeniach |  |  |
| Rotacja kosza minimum 75 stopni w obie strony |  |  |
| Dokumentacja |  |  |
| Badanie techniczne UDT aktualne |  |  |
| Pełna dokumentacja urządzenia oraz instrukcja obsługi w języku polskim |  |  |
| Komplet gotowych dokumentów do zarejestrowania pojazdu jako pojazd specjalny. |  |  |
| Certyfikat (CE) |  |  |
| Książka DTR urządzenia |  |  |

...................... .........                                                                              ............. ....................

( miejscowość, data)                                                                                (  podpis Dostawcy )